|  | система водоснабжения выше отм. +0,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | сантехнические работы |  |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,24 |
| 3 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 16 |
| 4 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,34 |
|  | строительные работы |  |  |
| 5 | Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях междуэтажных | 100 отверстий | 0,1 |
| 6 | Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях чердачных | 100 отверстий | 0,08 |
| 7 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных | 100 отверстий | 0,18 |

|  | система водоснабжения ниже отм. +0,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | сантехнические работы |  |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0,23 |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,16 |
| 5 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| 6 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 8 |
| 7 | Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм | 1 кран | 1 |
|  | водомерный узел |  |  |
| 8 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 1 |
| 9 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм | шт. | -1 |
| 10 | Счетчик воды универсальный, марка: ВСКМ-20 (прим.) | шт. | 1 |
| 11 | Установка фильтров диаметром: 20 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 12 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 25 мм | шт. | -1 |
| 13 | Фильтр магнитный муфтовый ФММ-20 | шт. | 1 |
| 14 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |
| 15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |
| 16 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,003 |
| 17 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 3 |
| 18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,513 |
|  | строительные работы |  |  |
| 19 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-флекс трубками | 10 м трубопровода | 5,13 |
| 20 | Краска «Армофиниш» | л | -7,377 |
| 21 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -56,43 |
| 22 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX, толщиной: 9 мм диаметром 42 мм | м | 28,6 |
| 23 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX , толщиной: 9 мм диаметром 35 мм | м | 4,4 |
| 24 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX, толщиной: 9 мм диаметром 28 мм | м | 5,5 |
| 25 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX , толщиной: 9 мм диаметром 22 мм | м | 17,6 |
| 26 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX НT, толщиной: 9 мм диаметром 18 мм | м | 0,33 |
| 27 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича | 100 отверстий | 0,1 |
| 28 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0,1 |

|  | система водоотведения выше отм. +0,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | сантехнические работы |  |  |
| 1 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 100 мм | 100 м труб | 0,52 |
| 2 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 8 |
|  | строительные работы |  |  |
| 3 | Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях междуэтажных | 100 отверстий | 0,24 |
| 4 | Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях чердачных | 100 отверстий | 0,08 |
| 5 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных | 100 отверстий | 0,32 |

|  | система водоотведения выше отм. +0,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | сантехнические работы |  |  |
| 1 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 100 мм | 100 м труб | 0,4 |
| 2 | Прочистка диаметром: 100 мм | шт. | 8 |
|  | строительные работы |  |  |
| 3 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича | 100 отверстий | 0,08 |
| 4 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0,08 |

|  | наружный водопровод |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | зем работы |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,015 |
| 2 | Доработка грунта вручную | 100 м3 грунта | 0,01 |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,04 |
| 4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,015 |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,04 |
| 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,19 |
|  | наружный водопровод |  |  |
| 7 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного толщ.100мм | 10 м3 основания | 0,1 |
| 8 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм | 1 км трубопровода | 0,006 |
| 9 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 63 мм | 10 м | -0,606 |
| 10 | Труба: ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 0,606 |
| 11 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,006 |
| 12 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |
| 13 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм | шт. | -1 |
| 14 | Задвижки чугунные с обрезиненным клином 30ч39р диаметром: 50 мм | шт. | 1 |
| 15 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | 1 фланец | 2 |
| 16 | Установка вставок резинокордных компенсаторных диаметром: 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |
| 17 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм | шт. | -1 |
| 18 | Резинокордная компенсаторная вставка диаметром: 50 мм | шт. | 1 |
| 19 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: втулка ПЭ-80 | 10 фасонных частей | 0,1 |
| 20 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 90х75 мм | 10 шт. | -0,1 |
| 21 | Втулка полиэтиленовая фланец, диаметр: 63 мм | шт. | 1 |

|  | наружая канализация |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | зем. работы |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,019 |
| 2 | Доработка грунта вручную | 100 м3 грунта | 0,01 |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1 |
| 4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0155 |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1 |
| 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,255 |
|  | наружная канализация |  |  |
| 7 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,01 |
| 8 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,008 |
| 9 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 110 мм | 10 м | -0,808 |
| 10 | Труба: ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 0,808 |
| 11 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм | 1 врезка | 1 |
|  | колодцы диам. 1000 мм – 2 ед. |  |  |
| 12 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,286 |
| 13 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм, высотой 0,59 м | м | -4,31 |
| 14 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -0,5548 |
| 15 | Кольцо стеновое: КЦ10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 16 | Кольцо стеновое: КЦ10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 4 |
| 17 | Кольцо стеновое: КЦ7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,64 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 6 |
| 18 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 0,56 |
| 19 | Люки чугунные: легкий | шт. | 2 |
| 20 | Стремянка С1-04 | т | 0,039 |
| 21 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,173 |